## Slide 1
嵌入式電腦視覺系統
第四週
影像幾何與座標系統
Image Geometry & Coordinate Systems
01
座標系統
02
2D 幾何變換
03
影像差補
04
針孔相機模型
05
相機校準概念
Szeliski, Computer Vision 2nd Ed. (2022) · OpenCV 4.x

## Slide 2
上週回顧：像素值 vs. 像素位置
從第三週到第四週的轉折點
第三週 像素值處理
操作對象：像素的「值」
亮度增強 / 對比調整
色彩空間轉換
濾波與卷積（平滑、銳化）
關鍵問題：「這個像素應該是什麼值？」
▶
第四週 像素位置處理
操作對象：像素的「位置」
座標系統與齊次表示
2D 幾何變換（旋轉、縮放…）
差補（轉換後的像素重建）
關鍵問題：「這個像素應該在哪裡？」
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
2

## Slide 3
問題一：換個位置，影像會怎樣？
像素值不變，只移動位置——背後有什麼數學？
旋轉 Rotation
繞某個中心點轉動影像
每個像素座標都跟著旋轉
縮放 Scaling
影像放大或縮小
座標乘以縮放比例
平移 Translation
影像整體位移
每個座標加上偏移量
透視 Perspective
像拍斜的文件一樣
直線保留，平行線可能相交
這些操作背後有「共同的數學語言」嗎？→ 是的：矩陣乘法＋齊次座標
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
3

## Slide 4
問題二：3D 空間如何壓縮成 2D 影像？
相機做了什麼幾何操作？
3D 世界
X, Y, Z
三維座標
📷
投影
(Projection)
2D 影像
x, y
二維像素座標
⚠ 深度資訊 Z 消失了！ 這就是「逆問題」困難的原因——本週我們先學「正向：3D→2D 怎麼算」
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
4

## Slide 5
本週學習地圖
五個章節的學習路徑
01
座標系統基礎
齊次座標・像素位置・慣例
→
02
2D 幾何變換
平移・旋轉・仿射・Homography
→
03
影像差補
NN・Bilinear・Bicubic・選擇策略
→
04
針孔相機模型
投影幾何・內外參數・畸變
→
05
相機校準概念
棋盤格・重投影誤差・OpenCV 流程
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
5

## Slide 6
01
第 01 章
影像的座標系統
像素從哪裡開始算？齊次座標為何重要？建立所有幾何操作的共同語言。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
6

## Slide 7
問題：像素的 (0,0) 在哪裡？
不同工具對座標原點的定義不一樣！
數學 / matplotlib
(0,0)
原點：左下角
X：→ 向右
Y：↑ 向上
OpenCV / 大多數影像庫
(0,0)
原點：左上角
X：→ 向右（col）
Y：↓ 向下（row）
NumPy 陣列索引
(0,0)
原點：左上角
X：[row, col] 先列後行
Y：⚠ 和 (x,y) 順序相反！
⚠ OpenCV 使用 (col=x, row=y)，NumPy 用 [row, col]——兩者混用是最常見的 bug 來源！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
7

## Slide 8
影像的兩種表示法
離散陣列 vs. 連續函數——兩種都需要
離散陣列 F[x, y]
128
135
120
110
125
200
210
115
130
195
205
118
115
125
120
112
• x, y 為整數（列、行索引） • 值為 0–255 的整數（8-bit） • 適合：儲存、讀寫、像素操作
連續函數 f(x, y)
f(x, y) = 連續亮度值
• x, y 為浮點數（任意位置） • 差補（Interpolation）就在這裡運作 • 適合：數學推導、物理描述、幾何變換後的像素重建
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
8

## Slide 9
OpenCV 的座標慣例
row/col 與 x/y 的混用是最常見的 bug 來源
# Python / OpenCV 慣例
import cv2 import numpy as np
img = cv2.imread('photo.jpg')
# img.shape → (height, width, channels)
h, w, c = img.shape # row, col 順序
# 存取像素：img[row, col]
pixel = img[100, 200] # row=100, col=200
# OpenCV 函式：(x, y) 是 (col, row)!
cv2.circle(img, (200, 100), 5, (0,0,255), -1)
# ↑x=col ↑y=row
慣例對照表
場合 | 索引方式
img[r, c] | 先 row，後 col
cv2 函式 (x,y) | 先 x=col，後 y=row
numpy shape | (height, width)
cv2.resize() | (width, height) ⚠
⚠ cv2.resize 傳入 (width, height)
而非 (height, width)！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
10

## Slide 10
問題：普通座標描述不了什麼？
平移用矩陣乘法表示不了——這是個麻煩
✓ 旋轉、縮放可以用 2×2 矩陣
旋轉：
x' = cos θ · x − sin θ · y y' = sin θ · x + cos θ · y
矩陣形式：
✓ 可以，2×2 矩陣搞定！
✗ 平移無法用 2×2 矩陣表示！
平移：
我們希望的矩陣形式：
❌ 找不到這樣的 2×2 矩陣！
平移是「加法」，矩陣乘法做不到。
→ 解法：把向量擴充一維，就能把「加法」變「乘法」——這就是齊次座標
📖 Szeliski §2.1.1, p.38；林立代數 Primer（Homogeneous system 節）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
11

## Slide 11
齊次座標（Homogeneous Coordinates）
多加一個維度，解決所有仿射變換的統一問題
2D 點 (x, y) → 擴充為 (x, y, 1) （齊次表示）
01
加入 w = 1
普通的 2D 點 (x, y) 在齊次座標中
寫成 (x, y, 1)，或一般化為 (wx, wy, w)
02
純量倍數等效
(2, 4, 2) 和 (1, 2, 1) 代表同一個點
因為除以最後一維都得到 (1, 2)
03
回到普通座標
齊次點 (x, y, w) → 普通點 (x/w, y/w)
除以最後一維即可
特殊情況： w = 0 → 代表「無窮遠點」，用於表示方向向量（投影幾何的基礎）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
12

## Slide 12
齊次座標讓平移變成矩陣乘法
加入第三維後，所有 2D 仿射變換都統一了
平移變換的矩陣形式（齊次座標）
平移後的
齊次座標
平移矩陣
（Translation Matrix）
原始的
齊次座標
驗算 tx=3, ty=5，原點 (0,0,1)：
關鍵點
旋轉 R · 縮放 S · 平移 T
現在都可以用 3×3 矩陣表示
→ 組合變換只需要矩陣乘法！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
13
=
=

## Slide 13
齊次座標的進階意義：為何要「除以 w」？
投影變換需要這個步驟——這是透視縮小的數學來源
為什麼需要除以 w？
仿射變換（Affine）： 最後一列永遠是 [0, 0, 1] 結果的 w 永遠等於 1，不需要除
投影變換（Projective）： 最後一列可以是任意值 結果的 w ≠ 1，必須除以 w！ 這個「除以 w」
正是透視縮小的數學本質：
遠的物體除以較大的 Z，
看起來較小。
投影計算示例
3D 點 (X=2, Y=3, Z=5, 1)
投影到焦距 f=4 的相機：
⎡4 0 0 0⎤ ⎡2⎤ ⎡ 8⎤
⎢0 4 0 0⎥ × ⎢3⎥ = ⎢12⎥
⎣0 0 1 0⎦ ⎢5⎥ ⎣ 5⎦
⎣0 0 1 0⎦ ⎣1⎦ ⎣ 5⎦
結果：(8, 12, 5)
除以 w=5 → (8/5, 12/5) = (1.6, 2.4)
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
14

## Slide 14
問題：有幾種「移動影像」的方式？
它們之間有層級關係，越後面保留的幾何性質越少
等距變換 Euclidean
3 DOF
保留：距離 ‧ 角度 ‧ 面積
相似變換 Similarity
4 DOF
保留：角度 ‧ 形狀比例
仿射變換 Affine
6 DOF
保留：平行線 ‧ 面積比
投影變換 Projective
8 DOF
保留：直線性（直線仍為直線）
越往下，能做的變形越多，但保留的性質越少
📖 Szeliski §3.6.1
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
15

## Slide 15
幾何變換層次：詳細比較表
四種變換的矩陣形式、自由度、最少需要幾對點
變換類型 | 矩陣形式 | DOF | 保留性質 | 最少點對
等距 Euclidean （平移＋旋轉） | ⎡R t⎤ ⎣0 1⎦ | 3 | 距離、角度、面積 | 2 對
相似 Similarity （+縮放） | ⎡sR t⎤ ⎣0 1⎦ | 4 | 角度、形狀比例 | 2 對
仿射 Affine （+剪切） | ⎡A t⎤ ⎣0 1⎦ | 6 | 平行線、面積比 | 3 對
投影 Projective （Homography） | 任意 3×3 （齊次） | 8 | 直線性 | 4 對
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
16

## Slide 16
第一章小結：座標系統與齊次表示
這是後面所有章節的共同語言
📍 座標慣例
OpenCV：x=col, y=row；NumPy：[row, col]；
📐 兩種表示法
離散陣列 F[x,y] 用於儲存；連續函數 f(x,y) 用於差補計算
🔑 齊次座標
2D 點 (x,y) → (x,y,1)；使平移、旋轉、縮放統一為矩陣乘法
📊 變換層次
Euclidean → Similarity → Affine → Projective；DOF 從 3 到 8
下一章：用這些工具來做 2D 幾何變換
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
17

## Slide 17
02
第 02 章
2D 影像幾何變換
從基礎的平移、旋轉、縮放，到仿射與投影變換（Homography）——全部用矩陣統一表示。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
18

## Slide 18
平移（Translation）
最直觀的幾何操作：整個影像搬個位置
x' = x + tx y' = y + ty → 矩陣形式：
⎡1 0 tx⎤
⎢0 1 ty⎥
⎣0 0 1⎦
視覺效果
原始
→ tx=2
→ ty=0.5
平移後
注意事項
· tx, ty 可以是負數（往反方向移動）
· 矩陣的右上角 [0,2] 和 [1,2] 就是 tx, ty
OpenCV 實作：
M = np.float32([[1,0,tx],[0,1,ty]])
dst = cv2.warpAffine(img, M, (w,h))
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
19

## Slide 19
旋轉（Rotation）
繞原點旋轉 θ 角——再加上平移就能繞任意點旋轉
x' = cos θ · x − sin θ · y
y' = sin θ · x + cos θ · y
⎡cosθ −sinθ 0⎤
⎢sinθ cosθ 0⎥
⎣ 0 0 1⎦
繞原點旋轉
繞任意點 (cx, cy) 旋轉
步驟： 1. 平移：把旋轉中心移到原點 T(-cx, -cy) 2. 旋轉：繞原點轉 θ R(θ) 3. 平移：移回去 T(+cx, +cy) 組合矩陣 = T(cx,cy) · R(θ) · T(-cx,-cy) OpenCV: cv2.getRotationMatrix2D(
center=(cx,cy), angle=θ, scale=1)
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
20
⎡cosθ −sinθ tx⎤
⎢sinθ cosθ ty⎥
⎣ 0 0 1 ⎦

## Slide 20
縮放（Scaling）與剪切（Shear）
另外兩種基礎 2D 變換
縮放 Scaling
⎡Sx 0 0⎤
⎢ 0 Sy 0⎥
⎣ 0 0 1⎦
原始
1×1
Sx=2, Sy=0.5 →
放寬壓扁
等比縮放：Sx = Sy（形狀不變）
非等比縮放：Sx ≠ Sy（形狀改變）
Sx 或 Sy < 0：鏡像翻轉！
剪切 Shear
水平剪切（Shx）：
應用場合： · 模擬斜體文字效果 · 影像矯正中的小角度修正
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
21

## Slide 21
矩陣組合的順序：T·R ≠ R·T
矩陣乘法不可交換——順序很重要！
⚠ 矩陣乘法不可交換！ T·R·S 與 S·R·T 的結果完全不同。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
22

## Slide 22
仿射變換（Affine Transformation）
保留平行線的線性變換——6 個自由度
仿射矩陣（3×3 齊次）：
⎡a b tx⎤
⎢c d ty⎥ — 6 個自由度 (a,b,c,d,tx,ty)
⎣0 0 1⎦
保留的性質
直線仍為直線
平行線仍然平行
面積比例不變
不保留的性質
距離（會縮放）
角度（會改變）
形狀（會變形）
應用場合
文件掃描輕微傾斜矯正
影像配準（小視角差）
3 對點對應即可求解
M = cv2.getAffineTransform(src_pts, dst_pts) # 3 對點求仿射矩陣
dst = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
23

## Slide 23
消失點（Vanishing Point）：透視的幾何現象
平行線在投影後相交——這就是仿射的極限
透視效果示意
3D 世界中的平行線
例：鐵路兩條軌道是平行的
2D 影像中
兩條軌道在影像中「相交」 → 相交的點稱為消失點
數學上的意義
消失點在齊次座標中 代表「無窮遠點 (x,y,0)」
→ 仿射變換無法產生消失點
→ 需要投影變換（Homography）！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
25

## Slide 24
投影變換（Projective Transformation / Homography）
保留直線性，但不保留平行——8 個自由度
⎡h11 h12 h13⎤
⎢h21 h22 h23⎥ 8 個自由度（齊次，scale 不重要）
⎣h31 h32 1 ⎦
直線性保留
3D 場景中的直線，投影後仍是直線。
仿射：✓ Homography：✓
平行線不保留
平行線投影後可能相交於消失點。
仿射：✓ Homography：✗
4 對點求解
每對點給 2 個方程；8 DOF 需要 4 對點。
超定時用 SVD 求最小二乘解。
平面到平面的映射
Homography 描述同一平面在不同視角下的對應關係。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
26

## Slide 25
Homography 的計算：需要幾個點？
4 對對應點 → DLT 演算法 → 3×3 矩陣 H
數學推導
每一對對應點 (x,y) ↔ (x',y')：
x'(h31·x + h32·y + h33) = h11·x + h12·y + h13 y'(h31·x + h32·y + h33) = h21·x + h22·y + h23
→ 2 個線性方程式 → 4 對點 = 8 個方程 → 正好可解 8 個未知數
超定情況（>4 對）：
用 SVD 求最小化 ‖Ah‖ 的解
（h = H 矩陣的向量化）
OpenCV 實作
import cv2, numpy as np
# 4 對對應點
src = np.float32([
[x1,y1],[x2,y2],[x3,y3],[x4,y4]])
dst = np.float32([
[x1',y1'],[x2',y2'],
[x3',y3'],[x4',y4']])
# 計算 H（3×3）
H, mask = cv2.findHomography(
src, dst,
cv2.RANSAC, # 容許噪聲點
ransacReprojThreshold=3.0)
RANSAC 說明：即使有少數錯誤對應點，RANSAC 也能找到最佳 H
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
27

## Slide 26
Forward Warping vs. Backward Warping
為何要「反向查詢」？正向 warp 會留下空洞！
❌ Forward Warping（有問題）
目標（有空洞！）
問題： 來源的整數座標 → 投影後是浮點數
目標格點可能沒有像素落入
→ 空洞（Holes）
✓ Backward Warping（正確做法）
目標（整數格點）
方法： 對目標影像每個整數格點，
用 H 的逆矩陣查詢來源位置，
再用差補（Bilinear 等）取值
→ 不會有空洞！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
28

## Slide 27
OpenCV 實作：warpAffine 與 warpPerspective
兩個最常用的幾何變換函式
# warpAffine — 仿射變換
M = cv2.getAffineTransform(
src_pts, dst_pts)
# 或手動建立：
M = np.float32([
[cosθ, -sinθ, tx],
[sinθ, cosθ, ty]])
dst = cv2.warpAffine(
img,
M, # 2×3 矩陣
(dw, dh), # 輸出尺寸
flags=cv2.INTER_LINEAR,
borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,
borderValue=0)
# warpPerspective — 投影變換
H = cv2.findHomography(
src_pts, dst_pts,
cv2.RANSAC)
dst = cv2.warpPerspective(
img,
H, # 3×3 矩陣
(dw, dh), # 輸出尺寸
flags=cv2.INTER_LINEAR,
# 差補選項：
# INTER_NEAREST 最快
# INTER_LINEAR 雙線性 ✓
# INTER_CUBIC 雙三次
borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT)
warpAffine： 輸入 2×3 矩陣 | warpPerspective： 輸入 3×3 矩陣，都支援相同差補旗標
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
29

## Slide 28
實例：文件掃描（正視圖矯正）
Homography 最典型的應用——手機掃描 App 的原理
📷
01
拍照
任意角度拍攝文件
→
🎯
02
找角點
偵測文件的四個頂角
→
🔢
03
計算 H
findHomography()
→
✅
04
warp
warpPerspective()
# 完整文件掃描流程
src_pts = np.float32([[tl], [tr], [br], [bl]]) # 四個角點（使用者點選或自動偵測）
dst_pts = np.float32([[0,0],[w,0],[w,h],[0,h]]) # 目標：A4 比例矩形
H, _ = cv2.findHomography(src_pts, dst_pts, cv2.RANSAC)
result = cv2.warpPerspective(img, H, (w, h), flags=cv2.INTER_CUBIC)
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
30

## Slide 29
實例：鳥瞰圖（Inverse Perspective Mapping）
車載 ADAS 系統的俯視圖——Homography 計算一次，反覆使用
嵌入式實作要點： ① H 只在相機安裝位置改變時才需要重新計算（通常固定在車頂） ② 用 cv2.remap 預計算 map_x, map_y，即時 warp 只需查表，速度快 3–5 倍 ③ 嵌入式端可用整數查找表進一步加速
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
31

## Slide 30
四種 2D 變換：完整對照表
什麼情況用什麼變換——一頁總結
類型 | 保留性質 | DOF | 最少點對 | 典型應用 | OpenCV 函式
等距 Euclidean | 距離・角度・面積 | 3 | 2 對 | 影像配準（無縮放） | warpAffine
相似 Similarity | 角度・形狀比例 | 4 | 2 對 | 縮放後的配準 | warpAffine
仿射 Affine | 平行線・面積比 | 6 | 3 對 | 輕微透視矯正・掃描 | warpAffine
投影 Projective （Homography） | 直線性 | 8 | 4 對 | 文件掃描・全景拼接 鳥瞰圖・AR 標記 | warpPerspective
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
32

## Slide 31
變換的逆運算：如何「還原」？
每種變換都有對應的逆——用於反向查詢（Backward Warping）
仿射逆
M_inv = cv2.invertAffineTransform(M)
# M_inv 是 2×3 矩陣
仿射矩陣（2×3）有專用函式，比直接求逆矩陣數值穩定
Homography 逆
H_inv = np.linalg.inv(H)
# 或：cv2.invert(H)
3×3 齊次矩陣直接求逆；若 H 是從 4 對點精確計算，逆矩陣也精確
旋轉矩陣逆
R_inv = R.T
# 旋轉矩陣的逆等於轉置！
正交矩陣的性質：R⁻¹ = Rᵀ；計算量最小，永遠穩定
逆矩陣的最重要用途：Backward Warping——對目標每個點，用逆矩陣找回來源位置，再差補取值
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
33

## Slide 32
嵌入式視角：幾何 Warp 的效能優化
H 固定時預計算查找表，即時端只查表不計算
❌ 每幀都計算（慢）
# 每幀都呼叫 warpPerspective
while True:
frame = cap.read()
# 每次都做矩陣乘法
result = cv2.warpPerspective(
frame, H, (W, H_size),
flags=cv2.INTER_LINEAR)
# ~5ms / frame @ 1080p
問題：
每幀都對所有像素做矩陣乘法
H 固定時這是浪費！
✓ 預計算查找表（快）
# 初始化時計算一次 (map_x, map_y)
map_x, map_y = cv2.initUndistortRectifyMap(
K, dist, R, P, (W,H), cv2.CV_32FC1)
# 或直接從 H 建立 remap 表
# 每幀只做查表
while True:
frame = cap.read()
result = cv2.remap(frame,
map_x, map_y,
cv2.INTER_LINEAR) # ~1ms!
優點：
每幀只做記憶體查表
速度提升約 3–5 倍（實測）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
34

## Slide 33
第二章小結：2D 幾何變換
從基礎平移到 Homography——全部用 3×3 矩陣統一
📐 齊次座標統一
所有仿射 + 投影變換都可以用 3×3 矩陣乘法表示
🔢 四種變換層次
Euclidean(3) → Similarity(4) → Affine(6) → Projective(8 DOF)
🔄 變換的組合
p' = T·R·S·p，從右到左讀取；順序影響結果
🗺️ Homography
4 對點求解，findHomography + RANSAC；warpPerspective 實作
⚡ 嵌入式優化
預計算 remap 查找表；固定 H 時速度提升 3-5 倍
↩️ 逆矩陣
Backward Warping 需要 H⁻¹；旋轉矩陣逆 = 轉置
下一章：幾何變換後，如何在非整數座標取得像素值？→ 差補（Interpolation）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
35

## Slide 34
03
第 03 章
影像差補
Warp 之後，像素落在非整數位置——Nearest Neighbor、Bilinear、Bicubic 三種方法的原理與取捨。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
36

## Slide 35
問題：做完 Warp，像素去哪了？
幾何變換後，新座標通常是浮點數——找不到對應的整數像素
旋轉 30° 後，原本在 (2,3) 的像素 → 新位置在 (1.598, 3.232)——整數格不存在這個位置！
目標格點（整數）
?
用 H⁻¹ 查詢來源位置
→ 得到浮點座標 (1.598, 3.232)
來源格點（整數）
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,1
1,1
2,1
3,1
4,1
0,2
1,2
2,2
3,2
4,2
0,3
1,3
2,3
3,3
4,3
(1.598, 3.232)
← 在這裡！但沒有像素
差補 = 用周圍整數像素估算這個浮點位置的值
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
37

## Slide 36
差補的本質：在格點之間估算函數值
把離散像素陣列「想像」成連續函數，然後在任意位置取值
差補（Interpolation） = 已知格點上的值 F[i,j]，估算 非格點位置 f(x,y) 的值
三種方法的差異在於：「用哪些格點」 + 「如何加權」
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
38

## Slide 37
方法一：最近鄰差補（Nearest Neighbor）
取最近的整數像素值——最快，但品質最低
f(x, y) ≈ F[round(x), round(y)] → 直接取距離最近的整數格點的值
✓ 優點 • 計算量最小（只一次取整） • 適合即時嵌入式預覽 • 保留像素原始值（不引入新值） ✗ 缺點 • 旋轉後出現明顯鋸齒（Aliasing） • 放大時產生「像素化」感 • 不適合需要精確幾何的應用 🔧 適用場合 縮略圖生成、即時預覽、標籤圖（Label Map）縮放
cv2.INTER_NEAREST # in warpPerspective / warpAffine / resize
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
39

## Slide 38
最近鄰的缺陷：鋸齒效應（Aliasing）
旋轉或縮放時，輪廓出現明顯的階梯狀邊緣
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
40

## Slide 39
方法二：雙線性差補（Bilinear Interpolation）
先在 X 方向插值兩次，再在 Y 方向插值一次
雙線性差補步驟
公式推導
設 dx = x - i, dy = y - j （i,j 是左上角格點）
Step 1：X 方向兩次線性插值 R1 = (1-dx)·Q11 + dx·Q21 R2 = (1-dx)·Q12 + dx·Q22 Step 2：Y 方向一次線性插值 f(x,y) = (1-dy)·R1 + dy·R2 展開後 = 4 個角像素的加權平均 權重 = 對角面積（面積加權）
cv2.INTER_LINEAR # 雙線性（OpenCV 預設，大多數情況最佳選擇）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
41

## Slide 40
方法三：雙三次差補（Bicubic Interpolation）
使用 16 個鄰近像素，擬合三次多項式——更平滑、邊緣更銳利
原理：
每個方向擬合三次（cubic）多項式
，在 4×4 鄰域內求解
優點：
更平滑、邊緣更銳利、減少 ringing
適合放大高品質輸出
代價：
16 次像素存取 vs Bilinear 的 4 次
計算量約 4 倍
cv2.INTER_CUBIC # 雙三次（高品質輸出首選，計算量約 Bilinear 的 4 倍）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
43

## Slide 41
三種差補方法：視覺品質比較
同一張影像放大 4 倍——邊緣清晰度的差異
Nearest Neighbor
cv2.INTER_NEAREST
✓ 最快
✗ 鋸齒明顯
Bilinear
cv2.INTER_LINEAR
✓ 速度快、品質好
✗ 輪廓略軟
Bicubic
cv2.INTER_CUBIC
✓ 最平滑銳利
✗ 計算量最大
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
44

## Slide 42
縮小時的特殊問題：先模糊，再縮
直接縮小 → Aliasing；正確做法：先低通濾波再 Subsample
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
45

## Slide 43
OpenCV 的差補旗標一覽
在 resize、warpAffine、warpPerspective 中都適用
import cv2
# ─── 在 warpPerspective / warpAffine 中指定差補 ───────────────────────
result = cv2.warpPerspective(img, H, (W, H_out),
flags=cv2.INTER_LINEAR) # ← 在這裡換旗標
# ─── 在 resize 中指定差補 ────────────────────────────────────────────
small = cv2.resize(img, (w//2, h//2),
interpolation=cv2.INTER_AREA) # 縮小最佳選擇
large = cv2.resize(img, (w*4, h*4),
interpolation=cv2.INTER_CUBIC) # 放大最佳選擇
旗標 | 像素數 | 速度 | 品質 | 最佳用途
INTER_NEAREST | 1 | ★★★★★ | ★ | 縮略圖・標籤圖
INTER_LINEAR | 4 | ★★★★ | ★★★ | 通用（預設）
INTER_CUBIC | 16 | ★★ | ★★★★ | 放大・高品質輸出
INTER_LANCZOS4 | 64 | ★ | ★★★★★ | 科學・醫學影像
INTER_AREA | 可變 | ★★★ | ★★★★ | 縮小專用（避免摩爾紋）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
47

## Slide 44
cv2.remap：預計算查找表（最快的 Warp 方法）
把 H 矩陣「展開」成 map_x, map_y，即時端只做記憶體查詢
# ── 初始化（只執行一次）─────────────────────────────────────────────────
H_inv = np.linalg.inv(H) # 取逆（Backward Warping 用）
# 建立目標座標格 (meshgrid)
dst_y, dst_x = np.mgrid[0:H_out, 0:W_out].astype(np.float32)
ones = np.ones_like(dst_x)
dst_coords = np.stack([dst_x, dst_y, ones], axis=-1) # (H, W, 3)
# 乘以 H_inv 得到來源座標
src_coords = dst_coords @ H_inv.T # broadcast matmul
map_x = (src_coords[...,0] / src_coords[...,2]).astype(np.float32)
map_y = (src_coords[...,1] / src_coords[...,2]).astype(np.float32)
# ── 每幀（高速）─────────────────────────────────────────────────────────
result = cv2.remap(frame, map_x, map_y, cv2.INTER_LINEAR) # ~1ms！
⚡ 速度提升 3–5×
每幀只做記憶體查詢
不需要矩陣乘法
💾 記憶體代價
需要 2 個 float32 陣列
1080p ≈ 8 MB RAM
🔄 適用範圍
任何固定的幾何變換
校準矯正、IPM、Homography 都可用
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
49

## Slide 45
第三章小結：影像差補
三種方法、兩個使用原則、一個嵌入式優化技巧
🔲 Nearest Neighbor
O(1)，最快，有鋸齒
用於縮略圖、標籤圖
🔀 Bilinear
O(4)，速度快品質好
大多數場合的首選
〰 Bicubic
O(16)，最平滑銳利
高品質輸出用
⚠ 縮小要先模糊
避免 Aliasing
GaussianBlur → resize
🗺 選擇策略
即時用 Linear
標籤用 Nearest
高品質用 Cubic
⚡ remap 加速
預計算 map_x/map_y
即時端速度提升 3–5×
下一章：3D 空間的光線如何投影到 2D 影像平面？→ 針孔相機模型
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
50

## Slide 46
04
第 04 章
針孔相機模型與投影幾何
3D 空間的點如何映射到 2D 影像？相機矩陣 K 和外參 [R|t] 的幾何意義。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
51

## Slide 47
問題：相機如何把 3D「壓縮」成 2D？
為什麼遠的東西看起來小？相機做了什麼幾何操作？
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
52

## Slide 48
針孔相機模型（Pinhole Camera Model）
最簡單的相機：一個小孔，每條光線只有一條路徑
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
53

## Slide 50
針孔相機模型（Pinhole Camera Model）
最簡單的相機：一個小孔，每條光線只有一條路徑
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
53
3D to 2D => three components
Rigid body transformation(world coordinate(3D) → camera coordinate(3D))
3D points to 2D points(camera coordinate(3D) → camera image plane(2D))
2D to 2D transformation(camera image plane(2D) → pixel coordinate(2D))

## Slide 51
針孔相機模型（Pinhole Camera Model）
最簡單的相機：一個小孔，每條光線只有一條路徑
投影公式推導 （相似三角形） 3D 點 (X, Y, Z) 投影到焦距 f 的影像平面： x' = f · X / Z y' = f · Y / Z
⚠ 注意：
• Z 越大 → x', y' 越小（透視縮小） • 深度資訊 Z 在投影後消失了 • 這就是「逆問題」困難的原因
這正是「除以 w」的物理意義！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
53

## Slide 52
Extrinsic parameters, describe camera pose
R : 3X3 rotation matrix
T : 3X1 translation vector
Rigid body transformation
  world coordinate(3D) → camera coordinate(3D)

## Slide 53
f : focal length, simply to scaling the image
Set f = 1,
By using similar triangles
3D points to 2D points
  camera coordinate(3D) → camera image plane(2D)

## Slide 54
K is an upper triangular camera calibration matrix of the form:
αu and αv are scale factors
s : skew
u0 , v0 : principal point
Usually, pixels are assumed to be square in which case αu = αv = α and s = 0.
2D to 2D transformation
  camera image plane(2D) → pixel coordinate(2D)

## Slide 55
P ~ K[R|T] is a 3 × 4 projection matrix.
Finally, it is convenient to combine above equations into a single linear equation. Using homogenous coordinates, a 3D point is related to its pixel position in a 2D image array by the following relationship:

## Slide 56
Camera intrinsic and extrinsic parameters can be determined for a particular camera and lens combination by photographing a controlled scene
  目地:求出相機的內部參數(intrinsic parameters)與外部參數(extrinsic)
    Step 1: Compute the Perspective Projection Matrix
    Step 2: From Projection Matrix, recover intrinsic and extrinsic parameters

## Slide 57
Each such correspondence generates two equations that the elements of the projection matrix P must satisfy:
These equations can be rearranged to give two linear equations in the 12 unknown elements of P.

## Slide 58
For n calibration points we have 2n equations:
Since there are 11 unknowns (scale is arbitrary), need to observe at least 6 3D points to recover the projection matrix and calibrate the camera.

## Slide 59
The equations can be solved using orthogonal least squares. First, we write them in matrix form:
where p is the 12 × 1 vector of unknowns (the 12 elements of the projection matrix, pij), A is the 2n × 12 matrix of measurements, and n is the number of 3D points. The linear least squares solution minimizes ||Ap|| subject to ||p|| = 1 and is given by the unit eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue of ATA. Numerically, this computation is performed via the singular value decomposition(SVD)
This linear solution is then used as the starting point for a non-linear minimization of the difference between the measured and projected point:

## Slide 60
Zhang, Z., “A flexible new technique for camera calibration,” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.22, no.11, pp.1330-1334, 2000.
Decompose P into K, R and t
  The first 3×3 submatrix, M, of P is the product(M=KR) of an upper triangular and rotation matrix.
  Factor M into KR using the QR matrix decomposition. This determines K and R.

## Slide 61
books/Multiple View Geometry in Computer Vision (Second Edition).pdf at master · DeepRobot2020/books · GitHub

## Slide 62
三套座標系統：世界、相機、影像
3D → 2D 的完整路徑經過三次座標轉換
世界座標
World Frame
(X_w, Y_w, Z_w)
→
外部參數
[R|t]
相機座標
Camera Frame
(X_c, Y_c, Z_c)
→
內部參數
K
影像座標
Image Frame
(u, v) 像素
外部參數（Extrinsic）= [R | t]
描述「相機在世界中的位置與姿態」
• R = 3×3 旋轉矩陣（相機朝向）
• t = 3×1 平移向量（相機位置）
內部參數（Intrinsic）= K 矩陣
描述「相機的光學特性」
• 焦距 fx, fy（像素單位）
• 主點 cx, cy（影像中心）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
54

## Slide 63
透鏡畸變：現實相機的偏差
針孔模型假設光線完全直線，實際鏡頭造成畸變
針孔模型的限制：實際鏡頭的折射讓直線在影像中變彎——需要畸變矯正！
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
59

## Slide 64
畸變係數（Distortion Coefficients）
k1, k2, p1, p2, k3 的物理意義與使用方式
畸變矯正公式：r² = x² + y²
x' = x(1+k1r²+k2r⁴+k3r⁶) + 2p1xy + p2(r²+2x²)
y' = y(1+k1r²+k2r⁴+k3r⁶) + p1(r²+2y²) + 2p2xy
k1
主要徑向畸變
k1<0→桶形；k1>0→枕形
最主要的畸變項，廣角鏡頭明顯
k2
二階徑向畸變
高階修正項，通常很小
廣角/魚眼鏡頭才顯著
p1,p2
切向畸變
鏡頭偏移造成
通常非常小（< 0.01）
k3
三階徑向畸變
魚眼鏡頭才需要
一般相機可設為 0
dist = np.array([k1, k2, p1, p2, k3]) # OpenCV 順序
📖 Szeliski §2.1.5, p.65；OpenCV calibrateCamera
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
60

## Slide 65
05
第 05 章
相機校準概念
如何得知相機的 K 矩陣和畸變係數？棋盤格標定板 + OpenCV 的完整流程。
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
61

## Slide 66
相機校準：如何得知 K 和畸變係數？
用已知幾何的標定板，從多張影像估算相機參數
核心思路：已知 3D 點位置 + 觀測到 2D 影像位置 → 反推 K 和 dist（最小化重投影誤差）
♟ 棋盤格標定板
角點位置已知（世界座標）
自動偵測快速準確
建議使用 15+ 張不同角度和距離
📐 重投影誤差
把估算的 3D 點重新投影到影像
與觀測到的 2D 點比較距離
目標：誤差 < 1 pixel
🔢 求解方法
非線性最小二乘
Levenberg-Marquardt 演算法
迭代優化直到收斂
拍攝 15+張
→
findChessboard
Corners
→
calibrate
Camera
→
K + dist
（儲存）
→
undistort
矯正
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
62

## Slide 67
OpenCV 相機校準
輸出： K（3×3）、dist（5 係數）、每張影像的 rvec, tvec | 誤差 < 1px = 校準成功 ✓
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
63
[openCV]Camera Calibration 相機校正 - Chen Ku - Medium
Pinhole Camera: 針孔相機座標成像原理

## Slide 68
應用：3D 點投影成 2D 影像
設定 K 和外參，將 3D 點座標畫在影像上
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
65

## Slide 69
嵌入式視角：校準結果儲存與載入
一次校準，永久使用——嵌入式系統開機直接讀取
# ─ 儲存（校準完成後）─
fs = cv2.FileStorage(
'camera_calib.yaml',
cv2.FILE_STORAGE_WRITE)
fs.write('K', K)
fs.write('dist', dist)
fs.write('error', ret)
fs.release()
# ─ 載入（每次開機）─
fs = cv2.FileStorage(
'camera_calib.yaml',
cv2.FILE_STORAGE_READ)
K = fs.getNode('K').mat()
dist = fs.getNode('dist').mat()
fs.release()
# ─ 預計算 remap（開機時一次）─
map_x, map_y = \
cv2.initUndistortRectifyMap(
K, dist, None, K,
(W,H), cv2.CV_32FC1)
嵌入式工作流程
出廠 / 安裝
執行一次校準
儲存 K + dist 到 YAML
每次開機
讀取 YAML
建立 remap 查找表（一次性）
即時每幀
cv2.remap 矯正
速度 < 1ms（查表）
重投影誤差 < 1.0 px 才算校準成功；> 2.0 px 需重新校準
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
66

## Slide 70
第四、五章小結：投影幾何與相機校準
從 3D 到 2D 的完整鏈條
世界座標
(X,Y,Z,1)
×[R|t]
相機座標
(Xc,Yc,Zc)
×K
標準化座標
(x,y)
畸變
像素座標
(u,v)
🎯 針孔模型
x'=fX/Z；深度資訊消失
🔑 K 矩陣
fx,fy（焦距），cx,cy（主點）
🌍 外部參數
R（旋轉），t（平移）
〰 畸變模型
k1,k2,k3（徑向），p1,p2（切向）
♟ 相機校準
棋盤格+calibrateCamera→K+dist
⚡ 嵌入式流程
一次校準存YAML，remap快速矯正
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
67

## Slide 71
應用
第 應用 章
應用整合與嵌入式實務
本週幾何工具的實際組合應用：文件掃描、鳥瞰圖、AR 標記、對極幾何預告
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
68

## Slide 72
應用：AR 標記（ArUco）姿態估算
偵測標記 → solvePnP 求外參 → 疊加虛擬座標軸
import cv2, numpy as np
aruco_dict = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_6X6_250)
params = cv2.aruco.DetectorParameters()
detector = cv2.aruco.ArucoDetector(aruco_dict, params)
corners, ids, _ = detector.detectMarkers(gray)
if ids is not None:
marker_len = 0.05 # 5cm 標記
obj_pts = np.array([[-1,1,0],[1,1,0],[1,-1,0],[-1,-1,0]],
dtype=np.float32) * marker_len / 2
for corner in corners:
ok, rvec, tvec = cv2.solvePnP(obj_pts, corner[0], K, dist)
cv2.drawFrameAxes(frame, K, dist, rvec, tvec, 0.03) # 畫座標軸
① detectMarkers
找出影像中所有 ArUco 標記及角點
② solvePnP
從 4 對 3D-2D 點求解 rvec, tvec（外參）
③ drawFrameAxes
用 projectPoints 把 3D 座標軸畫在影像上
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
69
7.2. 姿势估计 - OpenCV Python Tutorials

## Slide 73
預告：對極幾何（Epipolar Geometry）
雙相機的幾何約束——立體視覺的基礎
對極線（Epipolar Line） Camera 1 中的點 x → Camera 2 中的對應點，必定在對極線 l' 上 → 搜索範圍從 2D 降到 1D 本質矩陣 E / 基礎矩陣 F xᵀEx = 0（已校準） xᵀFx = 0（未校準）
用途： • 雙目立體深度估算 • 影像拼接（全景） • Structure from Motion
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
70

## Slide 74
本週完整知識地圖
所有概念的連結關係一覽
齊次座標
2D幾何變換
Homography
影像差補
針孔模型
K [R|t]
畸變模型
相機校準
cv2.remap
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
71

## Slide 75
實作練習
親手驗證本週的核心概念
⭐
Lab 1
差補大比拼
同張小圖以 NN / Bilinear / Bicubic 放大 4 倍，觀察並描述視覺差異
⭐⭐
Lab 2
文件掃描 App
手機拍攝傾斜文件 → findHomography + warpPerspective → 正視矯正輸出
⭐⭐
相機校準
拍攝 15+ 張棋盤格 → calibrateCamera
⭐⭐⭐
Lab 4
3D 點雲投影
設定 K、外參 → projectPoints → 2D影像（進階）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
74
Lab 3

## Slide 76
附錄
A：齊次座標補充 B：SVD 與幾何求解 C：DLT 演算法
D：旋轉矩陣性質 E：變換矩陣速查 F：OpenCV 函式速查
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
75

## Slide 77
附錄 A：齊次座標數學補充
射影空間、無窮遠點、齊次直線
射影平面 P² 普通 2D 平面 R² 加上「無窮遠線」就構成射影平面 P² 每個方向有一個無窮遠點，所有方向的無窮遠點構成「無窮遠線」
齊次點的等效類 (x, y, w) ≡ (kx, ky, kw) 對任意非零 k 成立 例：(2, 4, 2) ≡ (1, 2, 1) ≡ (0.5, 1, 0.5)
無窮遠點（w = 0） (a, b, 0) 代表「(a,b) 方向上的無窮遠點」 兩條平行線在射影空間中相交於它們共同方向的無窮遠點（消失點！）
齊次直線與點線對偶 2D 直線 ax+by+c=0 的齊次表示 l=(a,b,c) 點 p=(x,y,1) 在直線 l 上 ⟺ lᵀp = 0 兩直線交點 = l × l'（叉積）；兩點確定的直線 = p × p'
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
76

## Slide 78
附錄 B：SVD 在幾何求解中的角色
最小化 ‖Ah‖ 的解 = A 的最小奇異值對應的右奇異向量
SVD 定義： A = U · Σ · Vᵀ （U, V 正交矩陣；Σ 對角奇異值矩陣）
用於求解 Ah = 0（求 Homography、求相機矩陣）：
① 對矩陣 A 做 SVD
② 最小奇異值 σₙ 對應 V 的最後一行 vₙ 即為解 h
③ 這個解使 ‖Ah‖ 最小，且 ‖h‖ = 1（避免零解）
# 用 SVD 求解 Homography（DLT 核心）
A = build_dlt_matrix(src_pts, dst_pts) # 形狀 (2N, 9)
U, sigma, Vt = np.linalg.svd(A)
h = Vt[-1] # 最小奇異值對應的右奇異向量
H = h.reshape(3, 3) # 還原成 3×3 矩陣
H = H / H[2,2] # 正規化（使 H[2,2]=1）
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
77

## Slide 79
附錄 C：DLT（直接線性轉換）演算法
從 4 對點計算 Homography H 的步驟
目標： 找 3×3 矩陣 H 使 x'ᵢ = H xᵢ（齊次）
每對對應點 (xᵢ, x'ᵢ) 的約束： x'ᵢ × (H xᵢ) = 0（叉積=0 即方向相同）
展開後每對點得到 2 個線性方程（第三個線性相關）： [-xᵢᵀ, 0ᵀ, y'ᵢ xᵢᵀ] [ 0ᵀ, -xᵢᵀ, x'ᵢ xᵢᵀ] · h = 0 4 對點 → 8 個方程 → Ah = 0（A 是 8×9 矩陣）
求解步驟： ① 正規化座標（減均值除標準差）→ 提升數值穩定性 ② 建立矩陣 A（每對對應點貢獻 2 列） ③ 對 A 做 SVD，取最後一行 → h ④ 反正規化得到最終 H
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
78

## Slide 80
差補品質量化：PSNR 與 SSIM
不只是「看起來比較好」——如何用數字量化差補品質？
PSNR（Peak Signal-to-Noise Ratio） 衡量像素級誤差，單位 dB，越高越好
PSNR = 10 · log₁₀(MAX² / MSE) MSE = 每像素誤差平方的平均值；MAX = 255 SSIM（Structural Similarity） 衡量結構、對比、亮度的相似度，範圍 0–1，越接近 1 越好
三種差補方法的品質比較（1080p 影像旋轉 15°，對比原圖）
差補方法 | PSNR (dB) ↑ | SSIM ↑ | 速度（相對） | 適用場合
Nearest Neighbor | 28.3 dB | 0.82 | ★★★★★ 最快 | 縮略圖、Label Map
Bilinear | 33.1 dB | 0.91 | ★★★★ 快 | 通用首選 ✓
Bicubic | 35.8 dB | 0.94 | ★★ 慢 | 高品質輸出
PSNR 判讀標準： > 40 dB = 極佳（幾乎看不出差異） | 30–40 dB = 良好 | < 30 dB = 明顯失真
Lab 1 建議： 用 skimage.metrics.peak_signal_noise_ratio 和 structural_similarity 量化你的結果
嵌入式電腦視覺 · 第四週：影像幾何
S1