## Slide 1
嵌入式電腦視覺系統
MediaPipe 骨架偵測
Hands + Action Recognition｜Android Tasks API
古典 vs AI 對照系列｜第四講
謝昇憲（George）

## Slide 2
學習路線大綱（9 章）
Ch 1
本講課程定位（MediaPipe vs YOLO）
Ch 2
MediaPipe 概論 + Solutions 全景
Ch 3
MediaPipe Hands 內部架構（兩階段）
Ch 4
Python 端使用 + 21 點 landmark 解析
Ch 5
手部 RPS 邏輯（彎曲度算法）
Ch 6
Action Recognition｜從靜態到動態
Ch 7
Android Java MediaPipe Tasks API 部署
Ch 8
Custom Solutions（Model Maker）+ 期末專題
Ch 9
研究級對比 + 作業
MediaPipe 課程導讀
2

## Slide 3
CHAPTER 1
課程定位
MediaPipe vs YOLO 分工
Ch.1 課程定位
3

## Slide 4
1.1 系列地圖｜你目前在哪？
第一講
傳統 CV 規則法做 RPS
✓
第二講
ML/DL 做 RPS
✓
第三講
YOLO + Tracking
✓
第四講
MediaPipe 骨架做 RPS（本講）
→
結業
CV 新研究與閱讀地圖
Ch.1 課程定位
4

## Slide 5
1.2 MediaPipe vs YOLO｜兩種偵測哲學
YOLO（上一講）
通用物件偵測（80+ 類）
輸出：bbox + class + conf
可自訓任意類別
Ultralytics 開源框架
MediaPipe（本講）
特化任務（人體/手/臉）
輸出：landmarks（21/33/468 點）
Google 預訓練、不能改類別
更精細的「點」而非「框」
Ch.1 課程定位
5

## Slide 6
1.3 landmark vs bbox｜本質差異
YOLO 給你「手在這個 bbox 裡」
MediaPipe 給你「手的 21 個關節點各在哪」
bbox = 物件層次的「位置」
landmark = 物件層次的「結構」
→ landmark 能做的事更多：手勢、動作、姿勢分析
Ch.1 課程定位
6

## Slide 7
1.4 為什麼選 MediaPipe 做這一講？
Google 官方支援，跨平台穩定（Web / Android / iOS / Python）
Android Tasks API：完全 Java/Kotlin，不需要 Chaquopy Python wheel
預訓練模型直接用，不用標註資料
21 點手部 landmark 對 RPS 簡單規則就準確
下一步可做 Action Recognition（連續手勢）
→ MediaPipe 是「特化任務 + 跨平台 + 開箱即用」的代表
Ch.1 課程定位
7

## Slide 8
1.5 學習目標
理解 MediaPipe 在 CV 生態的位置（vs YOLO / OpenPose）
知道 Hands 內部「palm detection + landmark regression」兩階段架構
用 Python 端 MediaPipe 取得 21 點 landmark
用 landmark 寫 RPS 判斷邏輯（彎曲度算法）
理解 Action Recognition 的觀念（從靜態到動態）
在 Android 上用 Java Tasks API 部署 HandLandmarker
→ 期末專題：用 MediaPipe + Action Recognition 做自選應用
Ch.1 課程定位
8

## Slide 9
CHAPTER 2
MediaPipe 概論
Google 的特化模型平台
Ch.2 MediaPipe 概論
9

## Slide 10
2.1 MediaPipe 是什麼？
Google 開源的「特化 ML 任務平台」（2019）
提供：預訓練模型 + 推論 pipeline + 跨平台 SDK
理念：把常見任務（人臉、手勢、姿勢）做到極致 + 即時 + 全平台
不是「框架」（如 TF / PyTorch），是「工具集」
→ Google 主導，CV/ML 大廠在用
Ch.2 MediaPipe 概論
10

## Slide 11
2.2 MediaPipe 三大支柱
預訓練模型
20+ 任務
Google 訓練好
直接用
含 .task 檔
推論 Pipeline
Graph
前後處理打包
含影像 ROI
排程最佳化
跨平台 SDK
5 平台
Python
Android / iOS
Web / C++
Ch.2 MediaPipe 概論
11

## Slide 12
2.3 MediaPipe Solutions 全景
Solution | 輸入 | 輸出 | 本講用？
Hands | RGB 影像 | 21 點手部 landmark × 2 手 | ✓ 本講主菜
Pose | RGB 影像 | 33 點全身 landmark | △ 進階
Face Mesh | RGB 影像 | 468 點臉部 landmark | —
Holistic | RGB 影像 | Pose + Hands + Face 全套 | △ 進階
Selfie Segmentation | RGB 影像 | 人像 mask | —
Objectron | RGB 影像 | 3D 物件 bbox | —
Gesture Recognizer | RGB 影像 | 手勢分類 7 類 | △ 替代方案
Ch.2 MediaPipe 概論
12

## Slide 13
2.4 MediaPipe vs OpenPose vs Hourglass
 | MediaPipe | OpenPose | Hourglass
年份 | 2019 | 2017 | 2016
主推 | Google | CMU | Princeton
移動端 | ✓ 主要設計 | △ 大模型 | △
精度 | 中-高 | 高 | 中
速度 | 極快 (30+ FPS mobile) | 慢 (1-3 FPS) | 中
生態 | 豐富，跨平台 | 學術 | 學術
Ch.2 MediaPipe 概論
13

## Slide 14
2.5 MediaPipe Studio｜開發前先試玩
URL：mediapipe-studio.webapps.google.com
瀏覽器直接跑 demo，看效果不用裝任何東西
可調 model 參數（min_detection_confidence 等）
可上傳自己的影像/影片測試
→ 學生作業前先在這試玩 5 分鐘，理解模型能力
Ch.2 MediaPipe 概論
14

## Slide 15
2.6 MediaPipe 為什麼能在手機跑 30+ FPS？
Google 內部硬體最佳化（XNNPACK、NNAPI、GPU delegate）
模型本身設計輕量（MobileNet backbone 為主）
推論 graph 預先排程（避免 CPU/GPU 間頻繁傳輸）
ROI tracking：第一幀偵測完後，後續幀只在小範圍 refine
→ ROI tracking 是 Google 2019 的關鍵創新
Ch.2 MediaPipe 概論
15

## Slide 16
CHAPTER 3
Hands 內部架構
兩階段設計（研究生必懂）
Ch.3 Hands 內部架構
16

## Slide 17
3.1 為什麼要懂內部架構？
工程師：「會用就好」
研究生：「為什麼這樣設計？」
MediaPipe Hands 用了一個業界經典的兩階段設計
知道這個設計能：
→ 看懂相關 paper
→ 知道什麼情境會失敗
→ 在類似任務上自己設計
Ch.3 Hands 內部架構
17

## Slide 18
3.2 Hands 兩階段架構
MediaPipe Hands = Palm Detection + Hand Landmark：
Frame
│
▼
Stage 1: Palm Detection
- 用 SSD-like model 偵測「手掌」（不是整隻手）
- 輸出：手掌的 bbox（含旋轉）
- 為什麼偵測手掌而非整手？手掌剛性強、易訓練
│
▼
Stage 2: Hand Landmark Regression
- 從手掌 bbox 抓 ROI
- 餵給 CNN 回歸 21 個 landmark 座標
- 輸出：21 點 (x, y, z) + 左右手分類
│
▼
後續 frame: ROI Tracking
- 用上一幀的 landmark 預估這幀的手掌 ROI
- 不重新跑 palm detection（省一半算力）
- 失蹤超過 N frames → 重新跑 palm detection
Ch.3 Hands 內部架構
18

## Slide 19
3.3 為什麼偵測「手掌」而非「整隻手」？
手指變化多端（彎曲、伸直、交叉、被遮擋）
手掌相對「剛性」，形狀變化小
→ 手掌的 bbox 更穩定、更好訓練
→ 偵測誤判率低
找到手掌後，再用 landmark regression 找指關節（這部分用 ROI 縮小範圍）
「先找剛性區域、再 refine 細節」是 CV 經典設計
Ch.3 Hands 內部架構
19

## Slide 20
3.4 ROI Tracking 的價值
如果每幀都跑 Palm Detection
每幀 = 偵測 + landmark = 2 個 model 跑全圖
計算量大
30 FPS 難達成
ROI Tracking（MediaPipe 用）
第一幀偵測 + landmark
後續幀：用上幀 landmark 預測這幀 ROI
只跑 landmark on ROI
省一半計算 → 達 30+ FPS
Ch.3 Hands 內部架構
20

## Slide 21
3.5 21 點手部 landmark 對應
MediaPipe Hands 的標準 21 點編號：
8 12 16 20 ← finger TIPs
│ │ │ │
7 11 15 19 ← DIP（遠指節）
│ │ │ │
6 10 14 18 ← PIP（近指節）
4 │ │ │ │
│ 5────9────13───17 ← MCP（掌指節）
3 │
│ │
2 │
│ │
1──0 (WRIST)
拇指：1, 2, 3, 4
食指：5, 6, 7, 8
中指：9, 10, 11, 12
無名指：13, 14, 15, 16
小指：17, 18, 19, 20
Ch.3 Hands 內部架構
21

## Slide 22
3.6 2D vs 3D Landmarks｜常見誤解
MediaPipe 給的每個 landmark 是 (x, y, z) 三維座標
x, y：影像座標歸一化到 0-1（精確）
z：相對深度，以手腕為原點，往鏡頭為負，遠離為正
z 不是真實 3D 深度（沒有立體相機）
z 只能用在「比相對遠近」，不能算絕對距離
→ 想做真 3D 手勢，要結合 depth camera 或多視角
Ch.3 Hands 內部架構
22

## Slide 23
CHAPTER 4
Python 端 + landmark
Colab + Local Runtime 上手
Ch.4 Python 端 + landmark
23

## Slide 24
4.1 環境設定
Colab 或本地 Local Runtime：
!pip install mediapipe opencv-python --quiet
import mediapipe as mp
import cv2
# 三大常用 solutions
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_pose = mp.solutions.pose
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
print('mediapipe version:', mp.__version__)
Ch.4 Python 端 + landmark
24

## Slide 25
4.2 對單張影像跑 Hands
靜態 mode：
import cv2, mediapipe as mp
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
with mp_hands.Hands(
static_image_mode=True,
max_num_hands=2,
min_detection_confidence=0.7) as hands:
image = cv2.imread('hand.jpg')
# MediaPipe 用 RGB，要轉
results = hands.process(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
if results.multi_hand_landmarks:
for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
mp_drawing.draw_landmarks(image, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
cv2.imwrite('hand_annotated.jpg', image)
Ch.4 Python 端 + landmark
25

## Slide 26
4.3 對 Webcam 即時跑 Hands（Local Runtime）
動態 mode + ROI tracking：
import cv2, mediapipe as mp
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
with mp_hands.Hands(
static_image_mode=False, # 啟用 ROI tracking
max_num_hands=2,
min_detection_confidence=0.7,
min_tracking_confidence=0.5) as hands:
while cap.isOpened():
ret, frame = cap.read()
if not ret: break
results = hands.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
if results.multi_hand_landmarks:
for hand_lm in results.multi_hand_landmarks:
mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_lm,
mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
mp_drawing_styles.get_default_hand_connections_style())
cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break
cap.release(); cv2.destroyAllWindows()
Ch.4 Python 端 + landmark
26

## Slide 27
4.4 取 21 點 landmark 數值
results 結構解析：
if results.multi_hand_landmarks:
for hand_idx, hand_landmarks in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
# 左右手分類
handedness = results.multi_handedness[hand_idx]
label = handedness.classification[0].label # 'Left' or 'Right'
score = handedness.classification[0].score
# 21 點 landmark
for i, lm in enumerate(hand_landmarks.landmark):
# lm.x, lm.y in [0, 1]（影像座標）
# lm.z 相對深度
px = int(lm.x * frame.shape[1])
py = int(lm.y * frame.shape[0])
print(f'Hand={label} Point {i}: ({px}, {py}, {lm.z:.3f})')
Ch.4 Python 端 + landmark
27

## Slide 28
4.5 抽出 5 個指尖位置
指尖點 ID：拇指 4、食指 8、中指 12、無名指 16、小指 20
import numpy as np
FINGER_TIPS = [4, 8, 12, 16, 20]
WRIST = 0
def get_finger_tips(hand_landmarks):
"""回傳 5 個指尖座標與手腕座標"""
lm = hand_landmarks.landmark
wrist = np.array([lm[WRIST].x, lm[WRIST].y])
tips = []
for tip_id in FINGER_TIPS:
tips.append(np.array([lm[tip_id].x, lm[tip_id].y]))
return wrist, np.array(tips)
# 在 main loop 中：
# wrist, tips = get_finger_tips(hand_landmarks)
# print(f'5 個指尖位置：{tips}')
Ch.4 Python 端 + landmark
28

## Slide 29
4.6 視覺化技巧｜debug 時你會用上
draw_landmarks 已內建：標 21 個圓點 + 連線
drawing_styles 可換樣式（手指顏色、線粗）
用 cv2.putText 標每個點的編號（debug 必備）
用 cv2.circle 強調特定點（如指尖）
用 cv2.line 自己畫骨架線
→ 寫複雜邏輯前，先用視覺化驗證每個點的位置
Ch.4 Python 端 + landmark
29

## Slide 30
4.7 Hands 推論參數調整
static_image_mode：False 啟用 ROI tracking（連續影片必選）
max_num_hands：通常 2，極端場景可調 4
model_complexity：0=快但粗、1=精度高（預設）
min_detection_confidence：偵測門檻 (0.5-0.9)
min_tracking_confidence：tracking 門檻 (0.3-0.7)
→ 移動端建議 complexity=0、imgsz 縮小到 320×240
Ch.4 Python 端 + landmark
30

## Slide 31
CHAPTER 5
手部 RPS 邏輯
用 landmark 寫規則
Ch.5 手部 RPS 邏輯
31

## Slide 32
5.1 為什麼用 landmark 做 RPS 比 CNN 簡單？
CNN：要訓練資料（標籤 RPS 三類），要 600 張+
Landmark + 規則：用 21 點幾何位置直接判斷，0 訓練資料
規則法 + landmark = 「比手工特徵更精細，比 CNN 更輕量」
→ 預期 accuracy 達 95%+，不輸 MobileNetV2
→ 部署到 Android 也只需要 MediaPipe Tasks API
Ch.5 手部 RPS 邏輯
32

## Slide 33
5.2 RPS 三類的 landmark 特徵
石頭
全握拳
所有指尖距離
手腕都「近」
→ 都「彎」
剪刀
食指中指伸
拇指 4、食指 8、中指 12
→ 食指中指「伸」
其他三指「彎」
布
全張開
所有指尖距離
手腕都「遠」
→ 都「伸」
Ch.5 手部 RPS 邏輯
33

## Slide 34
5.3「彎曲度」算法｜判斷一根手指是否伸直
用三點構成的角度判斷：
import numpy as np
def finger_extended(landmarks, mcp_id, pip_id, tip_id):
"""用三點夾角判斷手指是否伸直
mcp_id: 掌指關節（手指根）
pip_id: 近指節（中間關節）
tip_id: 指尖
"""
mcp = np.array([landmarks[mcp_id].x, landmarks[mcp_id].y])
pip = np.array([landmarks[pip_id].x, landmarks[pip_id].y])
tip = np.array([landmarks[tip_id].x, landmarks[tip_id].y])
v1 = mcp - pip
v2 = tip - pip
cos = np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2) + 1e-6)
angle = np.degrees(np.arccos(np.clip(cos, -1, 1)))
return angle > 150 # 大於 150 度視為伸直
Ch.5 手部 RPS 邏輯
34

## Slide 35
5.4 拇指的特殊處理
拇指運動方向跟其他四指不同（橫向）
用「指尖 4 跟食指根 5 的距離」判斷
• 拇指收：tip 接近 mcp_food
• 拇指伸：tip 遠離 mcp_food
或用「拇指 tip 4 跟拇指 ip 3 的相對位置」
→ RPS 通常不細究拇指，可簡化
Ch.5 手部 RPS 邏輯
35

## Slide 36
5.5 完整 RPS 判斷函式
結合 5.3 的彎曲度算法：
FINGER_JOINTS = {
'index': (5, 6, 8), # MCP, PIP, TIP
'middle': (9, 10, 12),
'ring': (13, 14, 16),
'pinky': (17, 18, 20),
}
def classify_rps(hand_landmarks):
lm = hand_landmarks.landmark
extended = {}
for name, (mcp, pip, tip) in FINGER_JOINTS.items():
extended[name] = finger_extended(lm, mcp, pip, tip)
n_ext = sum(extended.values())
if n_ext == 0:
return 'rock'
elif n_ext == 2 and extended['index'] and extended['middle']:
return 'scissors'
elif n_ext == 4:
return 'paper'
else:
return 'unknown'
Ch.5 手部 RPS 邏輯
36

## Slide 37
5.6 整合 Webcam｜MediaPipe + RPS 規則
全套 Local Runtime demo：
cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
with mp_hands.Hands(max_num_hands=2,
min_detection_confidence=0.7) as hands:
while cap.isOpened():
ret, frame = cap.read()
if not ret: break
results = hands.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
if results.multi_hand_landmarks:
for i, hand_lm in enumerate(results.multi_hand_landmarks):
mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_lm, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
label = classify_rps(hand_lm)
hand_label = results.multi_handedness[i].classification[0].label
cv2.putText(frame, f'{hand_label}: {label}',
(20, 40 + 40*i), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
1.0, (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow('MediaPipe RPS', frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break
cap.release(); cv2.destroyAllWindows()
Ch.5 手部 RPS 邏輯
37

## Slide 38
CHAPTER 6
Action Recognition
從靜態手勢到動態動作
Ch.6 Action Recognition
38

## Slide 39
6.1 為什麼要做 Action Recognition？
RPS 只是「靜態手勢」
但人類溝通常用「動態動作」
→ 揮手、比讚、比愛心、敬禮、甩動
這些需要看連續 N frames
不能用單張判斷
→ Action Recognition 是 CV 下一個 frontier
Ch.6 Action Recognition
39

## Slide 40
6.2 靜態手勢 vs 動態動作
靜態手勢（已會）
輸入：1 幀
輸出：1 個類別
演算法：規則 / CNN / landmark
例：RPS、ASL 字母
動態動作
輸入：T 幀（譬如 30 幀）
輸出：1 個動作類別
演算法：時序模型（1D CNN/LSTM）
例：揮手、比讚、跳舞
Ch.6 Action Recognition
40

## Slide 41
6.3 Action Recognition 三種架構
Two-Stream
兩流
RGB + Flow
Simonyan 2014
RGB 空間
光流時間
3D CNN
時空
I3D
Carreira 2017
直接 3D conv
state-of-art
Transformer
視訊
TimeSformer
近年主流
VideoMAE / MViT
精度最好
Ch.6 Action Recognition
41

## Slide 42
6.4 用 landmark 做 Action｜輕量路（本講主推）
輸入：T 幀 × 21 點 × 2 座標 = T × 42 維時序資料
資料量極小（30 幀 × 42 = 1260 floats，~5 KB）
模型：1D CNN（最簡單）/ LSTM / Transformer
可在 Local Runtime / Android 上即時跑
→ MediaPipe 抽 landmark + 輕量時序模型 = Action Recognition 的最佳組合
Ch.6 Action Recognition
42

## Slide 43
6.5 時序模型架構（用 1D CNN 示範）
Keras 簡單實作：
from tensorflow.keras import layers, models
# 輸入：30 幀 × 42 維
T, F = 30, 42
model = models.Sequential([
layers.Input(shape=(T, F)),
layers.Conv1D(64, 3, activation='relu'), # 時序卷積
layers.MaxPooling1D(2),
layers.Conv1D(128, 3, activation='relu'),
layers.GlobalAveragePooling1D(),
layers.Dense(64, activation='relu'),
layers.Dropout(0.3),
layers.Dense(N_ACTIONS, activation='softmax'), # N 種動作
])
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
Ch.6 Action Recognition
43

## Slide 44
6.6 動作資料怎麼蒐集？
用 webcam 錄影：每種動作錄 50-100 段（譬如「揮手」「比讚」「敬禮」）
用 MediaPipe 對每段影片抽 landmark 序列
切成固定長度 30 幀的 sliding window
存成 (N_samples, 30, 42) 的 numpy array
label 對應每段的動作類別
→ 整個資料蒐集 + 訓練約 2 小時，比 CNN 快很多
Ch.6 Action Recognition
44

## Slide 45
6.7 動作辨識 SOTA 模型（研究生延伸閱讀）
模型 | 年份 | 創新 | 資料集
I3D | 2017 | 3D conv + ImageNet 初始化 | Kinetics
SlowFast | 2019 | 快慢兩流 | Kinetics
TimeSformer | 2021 | Pure attention | Kinetics
VideoMAE | 2022 | Masked autoencoder | Kinetics-400
MViT v2 | 2022 | 多尺度 attention | Kinetics
ST-GCN | 2018 | 骨架 + 圖卷積 | NTU RGB+D
Ch.6 Action Recognition
45

## Slide 46
CHAPTER 7
Android MediaPipe Tasks API
Java 部署｜不用 Chaquopy Python
Ch.7 Android Tasks API
46

## Slide 47
7.1 為什麼用 MediaPipe Tasks API？
上一講 YOLO 部署：org.tensorflow:tensorflow-lite
本講 MediaPipe 部署：com.google.mediapipe:tasks-vision
→ 完全 Java/Kotlin，不需要 Chaquopy Python wheel
→ Google 官方支援，跨平台一致
→ 內建影像預處理，不用自己寫 NV21 轉換
Ch.7 Android Tasks API
47

## Slide 48
7.2 app/build.gradle 設定
加入 MediaPipe Tasks 依賴：
dependencies {
// MediaPipe Vision Tasks
implementation 'com.google.mediapipe:tasks-vision:0.20230731'
// CameraX（沿用 W8）
def camerax_version = "1.3.2"
implementation "androidx.camera:camera-core:$camerax_version"
implementation "androidx.camera:camera-camera2:$camerax_version"
implementation "androidx.camera:camera-lifecycle:$camerax_version"
implementation "androidx.camera:camera-view:$camerax_version"
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.7.0'
}
Ch.7 Android Tasks API
48

## Slide 49
7.3 下載 hand_landmarker.task
官方提供 .task 檔（不是 .tflite，是 MediaPipe 自有格式）
下載 URL：storage.googleapis.com/mediapipe-models/hand_landmarker/.../hand_landmarker.task
也可從 MediaPipe Studio 介面下載
放置位置：app/src/main/assets/hand_landmarker.task
檔案大小：約 7-8 MB（lite 版）/ 25 MB（full 版）
→ 也支援自訓的 .task（Custom Solutions，Ch 8）
Ch.7 Android Tasks API
49

## Slide 50
7.4 Java 端｜HandLandmarker 載入
HandLandmarkerHelper.java：
import com.google.mediapipe.tasks.core.BaseOptions;
import com.google.mediapipe.tasks.vision.handlandmarker.HandLandmarker;
import com.google.mediapipe.tasks.vision.handlandmarker.HandLandmarkerResult;
public class HandLandmarkerHelper {
private HandLandmarker handLandmarker;
public HandLandmarkerHelper(Context ctx) {
BaseOptions baseOpt = BaseOptions.builder()
.setModelAssetPath("hand_landmarker.task")
.build();
HandLandmarker.HandLandmarkerOptions opt =
HandLandmarker.HandLandmarkerOptions.builder()
.setBaseOptions(baseOpt)
.setRunningMode(RunningMode.LIVE_STREAM)
.setNumHands(2)
.setMinHandDetectionConfidence(0.5f)
.setResultListener(this::onResult)
.build();
handLandmarker = HandLandmarker.createFromOptions(ctx, opt);
}
}
Ch.7 Android Tasks API
50

## Slide 51
7.5 Java 端｜推論呼叫
從 ImageProxy 直接餵給 MediaPipe：
import com.google.mediapipe.framework.image.BitmapImageBuilder;
import com.google.mediapipe.framework.image.MPImage;
public void detect(Bitmap bitmap, long timestamp) {
MPImage mpImage = new BitmapImageBuilder(bitmap).build();
handLandmarker.detectAsync(mpImage, timestamp);
// 結果會回 callback：onResult()
}
private void onResult(HandLandmarkerResult result, MPImage input) {
if (result.landmarks().isEmpty()) return;
for (int i = 0; i < result.landmarks().size(); i++) {
List<NormalizedLandmark> landmarks = result.landmarks().get(i);
// 21 個 landmark
for (int j = 0; j < landmarks.size(); j++) {
float x = landmarks.get(j).x(); // 0-1
float y = landmarks.get(j).y();
float z = landmarks.get(j).z();
}
}
}
Ch.7 Android Tasks API
51

## Slide 52
7.6 Java 端｜RPS 邏輯（移植 Python 規則）
與 Ch 5.5 相同的彎曲度算法，Java 版：
private boolean fingerExtended(List<NormalizedLandmark> lm,
int mcp, int pip, int tip) {
float[] vMcp = {lm.get(mcp).x() - lm.get(pip).x(),
lm.get(mcp).y() - lm.get(pip).y()};
float[] vTip = {lm.get(tip).x() - lm.get(pip).x(),
lm.get(tip).y() - lm.get(pip).y()};
double dot = vMcp[0]*vTip[0] + vMcp[1]*vTip[1];
double mag = Math.sqrt(vMcp[0]*vMcp[0] + vMcp[1]*vMcp[1])
* Math.sqrt(vTip[0]*vTip[0] + vTip[1]*vTip[1]);
double angle = Math.toDegrees(Math.acos(dot / (mag + 1e-6)));
return angle > 150;
}
private String classifyRps(List<NormalizedLandmark> lm) {
boolean idx = fingerExtended(lm, 5, 6, 8);
boolean mid = fingerExtended(lm, 9, 10, 12);
boolean ring = fingerExtended(lm, 13, 14, 16);
boolean pky = fingerExtended(lm, 17, 18, 20);
int n = (idx?1:0) + (mid?1:0) + (ring?1:0) + (pky?1:0);
if (n == 0) return "rock";
if (n == 2 && idx && mid) return "scissors";
if (n == 4) return "paper";
return "unknown";
}
Ch.7 Android Tasks API
52

## Slide 53
7.7 CameraX 整合｜ImageAnalysis → MediaPipe
MainActivity.java：
imageAnalysis.setAnalyzer(cameraExecutor, image -> {
Bitmap bitmap = imageProxyToBitmap(image);
long timestamp = image.getImageInfo().getTimestamp();
image.close();
handLandmarkerHelper.detect(bitmap, timestamp);
});
// 結果 callback：
@Override
public void onResult(HandLandmarkerResult result, MPImage input) {
runOnUiThread(() -> {
if (result.landmarks().isEmpty()) {
labelView.setText("No hand detected");
return;
}
for (int i = 0; i < result.landmarks().size(); i++) {
String label = classifyRps(result.landmarks().get(i));
String side = result.handedness().get(i).get(0).categoryName();
// 累計顯示所有手的判斷
}
});
}
Ch.7 Android Tasks API
53

## Slide 54
7.8 預期 Android 效能
FPS
30+
中階手機
手部偵測+推論
ROI tracking 加持
Accuracy
95%+
RPS 三類
用規則判斷
相當穩
APK 增量
+10 MB
MediaPipe SDK
+ .task model
Ch.7 Android Tasks API
54

## Slide 55
CHAPTER 8
Custom Solutions
Model Maker + 期末專題
Ch.8 Custom Solutions
55

## Slide 56
8.1 為什麼還要 Custom Solutions？
MediaPipe Hands 給 21 點 landmark — 但你要的是「手語動作分類」呢？
MediaPipe Gesture Recognizer 給 7 種預設手勢 — 但你要自訂呢？
MediaPipe Model Maker 提供：用你的資料微調 MediaPipe Solutions
→ 不從零訓練，只 fine-tune 最後幾層
→ 期末專題常用方案
Ch.8 Custom Solutions
56

## Slide 57
8.2 MediaPipe Model Maker 支援的任務
任務 | 用途 | 資料需求
Image Classification | 自訂分類 | 每類 10-100 張
Object Detection | 自訂物件 | 每類 50+ 張含標註
Gesture Recognition | 自訂手勢 | 每類 100+ 段短片
Text Classification | 文字分類 | 每類 50+ 句
Audio Classification | 聲音分類 | 每類 50+ 段聲音
Ch.8 Custom Solutions
57

## Slide 58
8.3 Gesture Recognizer 自訂訓練範例
MediaPipe Model Maker Python API：
from mediapipe_model_maker import gesture_recognizer
# 1. 載入資料（每類一個資料夾）
data = gesture_recognizer.Dataset.from_folder(
dirname='my_gestures',
hparams=gesture_recognizer.HandDataPreprocessingParams())
train_data, test_data = data.split(0.8)
# 2. 訓練
model = gesture_recognizer.GestureRecognizer.create(
train_data=train_data,
validation_data=test_data,
hparams=gesture_recognizer.HParams(epochs=10))
# 3. 評估
loss, acc = model.evaluate(test_data)
print(f'Accuracy: {acc:.4f}')
# 4. 匯出 .task 給 Android 用
model.export_model() # → 產出 gesture_recognizer.task
Ch.8 Custom Solutions
58

## Slide 59
8.4 期末專題建議方向
✦ 手語字母辨識（用 Custom Solutions 訓練 26 個字母）
✦ 揮手解鎖（Action Recognition + 序列匹配）
✦ AR 手指畫畫板（食指 tip 即時繪圖）
✦ 手勢遙控（用手勢控制簡報、影片播放）
✦ 虛擬鋼琴（5 根手指對應琴鍵 + 連續動作）
✦ 健身教練（Pose Landmarker 偵測動作正確性）
→ MediaPipe + Action Recognition 是期末專題的 sweet spot
Ch.8 Custom Solutions
59

## Slide 60
8.5 MediaPipe 學習資源
資源 | URL | 用途
官方文件 | ai.google.dev/edge/mediapipe | 主要參考
MediaPipe Studio | mediapipe-studio.webapps... | 線上 demo
GitHub Examples | github.com/google-ai-edge/... | 完整範例 code
Model Maker | mediapipe_model_maker | 自訓套件
Tasks API ref | ai.google.dev/...tasks | API 文件
Ch.8 Custom Solutions
60

## Slide 61
CHAPTER 9
研究級對比 + 作業
整門課收尾
Ch.9 研究對比 + 作業
61

## Slide 62
9.1 RPS 五方法系統對比（含本講）
指標 | 規則法 | MobileNetV2 | YOLO | MediaPipe
Accuracy | ~70% | ~96% | ~94% | ~95%+
即時 FPS（手機） | 30 | 15 | 20 | 30+
雙手 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓
landmark | ✗ | ✗ | ✗ | ✓（21 點）
模型大小 | 0 | 9 MB | 14 MB | 8 MB
訓練資料 | 0 | 600 張 | 600+ 框 | 0（預訓練）
部署方式 | Android | Local RT | Android Java TFLite | Android Java Tasks
Ch.9 研究對比 + 作業
62

## Slide 63
9.2 MediaPipe 的優勢與限制
優勢
landmark 比 bbox 精細
可做動態手勢（Action Recognition）
Google 預訓練，不用標註資料
Android Tasks API 部署簡單
限制
只認手，不認其他物件
雙手互相遮擋會錯
預設模型無法改變類別
z 軸是相對深度，不是真 3D
Ch.9 研究對比 + 作業
63

## Slide 64
9.3 整門課 RPS 系列總結
從第一講到第四講，我們用四種方法做同一個 RPS：
→ 古典規則法：能跑、有極限
→ ML/DL：accuracy 跳上來，但部署受限
→ YOLO：通用偵測 + tracking，能做雙人對戰
→ MediaPipe：精細 landmark + action，能做手勢動作
工程的核心不是「哪個最好」，而是「依需求選對工具」
→ 這套系列就是給你「選工具」的判斷依據
Ch.9 研究對比 + 作業
64

## Slide 65
9.4 本講作業｜基本要求
✓ 達到以下 4 點 = 過關
1
Python 端用 MediaPipe Hands + 規則法做 RPS（Colab Local Runtime + Webcam）
2
Android Java 用 MediaPipe Tasks API 部署 HandLandmarker
3
Android 端 RPS 達 90%+ accuracy，雙手都能辨識
4
用 MediaPipe Model Maker 自訓 1 個新動作（譬如「OK」「比讚」）
Ch.9 研究對比 + 作業
65

## Slide 66
9.5 加分項
（+2）整門課四方法對比實測表（accuracy / FPS / 部署複雜度）
（+2）做 Action Recognition：自訂動態手勢（揮手 / 比愛心 / 敬禮）
（+1）整合 Pose + Hands（Holistic）做全身互動
（+1）用 z 軸做「擊掌偵測」 — 手往鏡頭推進的判斷
（+2）期末專題雛形：上面 8.4 任選一個做出來
（+1）研究方向 1 篇 paper 報告（從 paperswithcode 找）
Ch.9 研究對比 + 作業
66

## Slide 67
9.6 常見錯誤排除
症狀 | 原因 | 解法
MediaPipe import 失敗 | 版本不對 | pip install "mediapipe>=0.10.9"
手抓不到 | min_detection_confidence 太高 | 降到 0.5
雙手錯認左右 | 鏡像 webcam 沒翻 | cv2.flip(frame, 1)
Android .task 找不到 | asset 沒放對 | app/src/main/assets/
FPS 太低 | model_complexity=1 | 降到 0、imgsz 縮
指尖位置抖動 | tracking confidence 低 | min_tracking_confidence 提高
Ch.9 研究對比 + 作業
67

## Slide 68
MediaPipe 結束
整套 RPS 系列完成
古典 → ML/DL → YOLO/Tracking → MediaPipe
Thank you
下一講：CV 新研究與閱讀地圖｜入門 paper、找研究方向
謝昇憲（George） · georgeh@g4e.npust.edu.tw